## Slide 1
车辆识别代号编码
国产汽车产品型号编制规则
汽车行驶的基本原理
汽车的总体构造
汽车的定义及分类

## Slide 2
◇了解汽车的定义及分类。
◇理解车辆识别代码用途，掌握车辆识别代码内容。
◇了解国产汽车产品型号编制规则。
◇掌握汽车的总体构造。
◇理解汽车行驶的基本原理。
知识目标——

## Slide 4
一、汽车的定义及分类
在GB/T 3730.1—2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中，汽车的定义是：由动力驱动，一般具有4个或4个以上车轮的非轨道承载车辆，主要用于载运人、货物及其他的一些特殊用途。
1. 汽车的定义（问题：汽车与火车、飞机、轮船区别）
（1）国内汽车分类
1）GB/T 3730.1—2001中，将汽车按用途分为乘用车和商用车两大类。
①乘用车：在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。它也可牵引一辆挂车（具体分类）。
2. 汽车的分类

## Slide 5
②商用车：在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，乘用车不包括在内（具体分类）。
2）GB/T 15089—2001《机动车辆及挂车分类》中，按乘客座位数及汽车总质量将汽车分为M类、N类和O类（简单了解）。
3）GB/T 9417—1988《汽车产品型号编制规则》中，将国产汽车分为轿车、客车、载货汽车、越野汽车、牵引汽车、自卸汽车、专用汽车和半挂车共8类（分类标准已淘汰）。
4）轿车根据轴距大小分为微型轿车、小型轿车、紧凑型轿车、中型轿车、大中型轿车和豪华型轿车（简单了解）。
（2）国外汽车分类（简单了解）
1）德国奔驰汽车公司。
2）德国大众汽车公司。

## Slide 6
3）德国宝马汽车公司。
4）德国奥迪汽车公司。
5）日本汽车公司。
6）美国轿车。

## Slide 7
二、车辆识别代码编号
车辆识别代码（Vehicle Identification Number，VIN）由一组字母和阿拉伯数字组成。共17位，又称17位识别代码编号（类似居民身份证）。
（1）汽车管理。
（2）汽车维修。
（3）汽车检测。
（4）二手车交易。
（5）车辆保险。
（6）汽车召回。
1. 用途

## Slide 8
2. 基本内容（了解国内、外VIN码举例，知道VIN位置）

## Slide 9
（1）世界制造厂识别代号（WMI）
由三位字码组成：第一位字码是标明一个地理区域的字母或数字；第二位字码是标明一个特定地区内的一个国家的字母或数字；第三位字码是标明某个特定的制造厂的字母或数字。
（2）车辆说明部分（VDS）
车辆说明部分（VDS）由六位字码组成（第4~9位）。
（3）车辆指示部分（VIS）
第10位：车型年份（一般标识为车辆的出厂年份，是识别车辆的重要标识）（能够识别）。
第11位：车辆装配厂。
第12～17位：顺序号。

## Slide 10
年份 | 代码 | 年份 | 代码 | 年份 | 代码 | 年份 | 代码
2001 | 1 | 2011 | B | 2021 | M | 2031 | 1
2002 | 2 | 2012 | C | 2022 | N | 2032 | 2
2003 | 3 | 2013 | D | 2023 | P | 2033 | 3
2004 | 4 | 2014 | E | 2024 | R | 2034 | 4
2005 | 5 | 2015 | F | 2025 | S | 2035 | 5
2006 | 6 | 2016 | G | 2026 | T | 2036 | 6
2007 | 7 | 2017 | H | 2027 | V | 2037 | 7
2008 | 8 | 2018 | J | 2028 | W | 2038 | 8
2009 | 9 | 2019 | K | 2029 | X | 2039 | 9
2010 | A | 2020 | L | 2030 | Y | 2040 | A
车辆识别代号第10位含义

## Slide 12
三、国产汽车产品型号编制规则（标准已作废）
（1）企业名称代号。
（2）车辆类别代号。
（3）主参数代号。
（4）产品序号。
（5）专用汽车分类代号。
（6）企业自定代号。

## Slide 13
四、汽车的总体结构（部件举例，理解并掌握）
曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、冷却系统、润滑系统、点火系统（汽油发动机用）和起动系统。
1. 发动机
（1）传动系统 主要由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥组成。
（2）行驶系统 主要由车架、车桥、车轮和悬架组成。
（3）转向系统 主要由转向器和转向传动机构组成。
（4）制动系统 主要由制动器和制动传动机构组成。
2. 底盘

## Slide 14
汽车电气设备：电源（发动机和蓄电池）、汽油发动机点火系统、起动系统、照明与信号装置、空调和仪表等。
汽车电子设备：发动机电控系统、底盘电控系统和车身电控系统等。
3. 电气和电子设备
轿车和客车一般有一个完整的车身。
货车车身由驾驶室和货箱（或封闭式货箱）组成。
4. 车身

## Slide 15
五、汽车行驶的基本原理（理解并掌握）
（1）驱动力（问题：如何增大汽车的驱动力？）
1. 汽车行驶的驱动条件

## Slide 16
（2）行驶阻力
1）滚动阻力。
2）坡度阻力。
3）空气阻力。
4）加速阻力。

## Slide 17
2. 汽车行驶的附着条件（问题：如何让汽车不打滑）
汽车行驶的驱动附着条件：

## Slide 18
END
请各位师生批评指正 ！